## Slide 1
超视距空战中
智能博弈算法研究
汇报人 2024级硕 张洪图
2025.02.17

## Slide 2
目 录
轨迹规划
仿真平台
算法研究
研究背景与意义
04
02
03
01
总结

## Slide 3
论文答辩
1 研究背景与意义
1
中距空战是指战斗机在视距外（Beyond Visual Range, BVR）进行的空战，通常使用中程空对空导弹进行交战。
飞机：F16，导弹：AIM-120
1.1 研究问题——中距空战
近距空战（狗斗）特点：
近距：用机枪造成伤害通过机动形成追敌的态势；
（1）敌机在自己视线角内
（2）自己在敌机视线角外
（3）距离接近

## Slide 4
论文答辩
1 研究背景与意义
2
中距空战是指战斗机在视距外（Beyond Visual Range, BVR）进行的空战，通常使用中程空对空导弹进行交战。
飞机：F16，导弹：AIM-120
1.1 研究问题——中距空战
与近距空战（狗斗）不同：
近距：用机枪造成伤害通过机动形成追敌的态势；
中距：空对空导弹
（1）接近敌机
（2）增加导弹能量：高度、速度、仰角
（3）导弹制导：保持敌方在自身雷达视线角内
（4）及时逃逸和躲避

## Slide 5
论文答辩
1 研究背景与意义
3
1.2 研究重点
1，进攻和防守的转换和平衡
进攻：接近、爬升加速以增加弹能量，要正对敌机给弹制导
防守：远离、降高、背对
状态切换：接敌靠近、发射导弹、导弹制导、防守逃逸、再次进入
重要依据：对方打弹时机
敌方打弹后爬升易被击中
如已知敌方打弹时机，导弹接下来轨迹可预测

## Slide 6
论文答辩
1 研究背景与意义
4
1.2 研究重点
1，进攻和防守的转换和平衡
进攻：接近、爬升加速以增加弹能量，要正对敌机给弹制导
防守：远离、降高、背对
状态切换：接敌靠近、发射导弹、导弹制导、防守逃逸、再次进入
重要依据：对方打弹时机
敌方打弹后爬升易被击中
如已知敌方打弹时机，导弹接下来轨迹可预测

## Slide 7
论文答辩
1 研究背景与意义
5
1.2 研究重点
2，状态不全知
敌方导弹发射时间、导弹位置都未知，甚至敌方导弹类型未知
敌方状态需要雷达来探测、背对时就丢失数据
博弈重点：根据对方是否打弹、何时打弹，采取正确动作
纳什均衡：较优轨迹
对手动作识别
Notes: 导弹没有直接手段探测到

## Slide 8
论文答辩
1 研究背景与意义
1.2 经典轨迹
Notes: 导弹没有直接手段探测到

## Slide 9
论文答辩
1 研究背景与意义
1.2 经典轨迹
Notes: 导弹没有直接手段探测到

## Slide 10
论文答辩
1 研究背景与意义
6
1.2 研究重点
3，压制和欺骗
通过自己的动作或打弹，逼迫对手提前攻击或逃逸
做出打弹动作却不发射
寻找打弹优势态势和时机
Notes: 导弹没有直接手段探测到

## Slide 11
论文答辩
2 仿真平台
7
LAG : Light Aircraft Game
Light Aircraft Game: A lightweight, scalable, gym-wrapped aircraft competitive environment with baseline reinforcement learning algorithms
公开平台，基于JSBSim
F16飞机，AIM-9L导弹（平飞弹）
多种任务：1v1，2v2，单机控制
RL算法基线：已训练的PPO智能体
Tacview可视化

## Slide 12
论文答辩
3 算法研究
8
3.1 分层强化学习 Hierarchical Reinforcement Learning
终端奖励最终对局结果：
基于目标（goal）
动作空间大：飞机四维输入；飞行控制
将动作在时序上抽象：
基于专家知识，将底层动作组合为序列
option选项
中间奖励难以设计：
何时做何动作的优劣和敌机是否发射导弹的未知量有关
奖励稀疏
多级控制（multi-level control）
HIRO、HER
上层产生目标，下层努力完成目标
Option
上层选择一种策略，下层去执行这种策略
有战术动作专家知识：空战主要战术动作
战术动作有一定时间属性：盘旋、中制导

## Slide 13
论文答辩
3 算法研究
9
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
由Actor-Critic算法发展而来
动作用option代替
Option: 在时间上延续的动作
动作分层
Option：上层动作
一系列风格类似的实际动作连续执行，比如：飞行器的机动战术
action：下层动作
实际动作，比如：飞行器的输入杆量、油门、舵偏

## Slide 14
论文答辩
3 算法研究
10
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
X：原始输入
Critic部分
State
network
Q
network
S
Q[options]
Actor部分
Option
network
Termination
network
控制动作a
Option
network
Option
network

## Slide 15
论文答辩
3 算法研究
11
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法

## Slide 16
上层网络梯度：
（求梯度前）
Option：
Option网络对每个动作执行概率的预测
Q的估计值
论文答辩
3 算法研究
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
12

## Slide 17
Option的价值函数定义：
可用于计算累计回报对下层option网络的梯度
对比原梯度
论文答辩
3 算法研究
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
13

## Slide 18
动作的Q值函数定义：
可用于计算累计回报对下层termination网络的梯度
优势函数：
下个状态的Q
论文答辩
3 算法研究
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
14

## Slide 19
论文答辩
3 算法研究
15
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
1，上层Critic：
处理接收的信息，对每个Option进行评价，即计算每个状态下每个Option的Q值；
2，下层Actor：
根据Q值根据一定策略（epsilon-greedy）选择option；
根据选择的option执行具体动作；
计算何时停止此option采用新的option；
状态转移需要的时间

## Slide 20
论文答辩
3 算法研究
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
1，下层进一步缩小动作空间
2，规则代替termination网络
3，发射作为各option之一
option通过专家知识设计机动动作
下层网络产生机动参数：过载、角度
半马尔可夫过程中的状态转移时间
用网络难以收敛：
  耦合性强
  不好评价
  与状态关系不够强
用模糊规则代替
16

## Slide 21
论文答辩
3 算法研究
17
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
机动动作举例
F-pole
盘旋
逃逸
Notes: 下面具体介绍AAC的三个模块，
参考模型模块是通过建立数学模型模拟运载火箭在标称条件下的刚体受控运动，…… ， 在此我选择了将运载火箭小偏差线性化后所建立的状态空间模型中的弹性部分去掉，只保留描述火箭刚体运动的部分，来作为参考模型，对这个模型采用PD控制来形成期望控制指令和期望跟踪响应
高低通滤波器模块中，考虑到…… ，高通滤波器的作用是进一步降低低频刚体控制信号的幅值，从而保证自适应律只接受弹性振动响应，𝑦^2的含义是提取弹性振动响应的幅值，低通滤波则是将𝑦^2输出信号中的高频振动消除。因此高低通滤波器模块整体作用就是提取并处理控制指令中的弹性振动信息，进而在线降低控制器增益，对弹性振动进行幅值稳定。参考相关文献选择了这样二阶形式的高低通滤波器便于参数调整。

## Slide 22
论文答辩
3 算法研究
18
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
优点/目的
缩小动作空间，降低决策频率
动作选择结果更直观
方便人为控制，加入专家知识
动作可以加入参数，可以做细节调整

## Slide 23
论文答辩
3 算法研究
19
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
缺点：算法上
算法奖励似乎鼓励不中断、不改变option
对option理解不对
原算法：
各option同构
各自为完成相同任务的代理
上层主要完成在不同情况下下层能力的评估
实际使用：
各option异构
各自为完成不同的任务
上层在不同情况下选择不同的策略

## Slide 24
论文答辩
3 算法研究
20
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
缺点：应用上
Termination不稳定>人为强行设置固定间隔中断 >
动作无法完成就被打断，翻转、中制导
为可控，引入掩码，局限性太强，退化为规则、专家系统
动作本身好坏影响巨大：视线角约束、动作机动快慢、利索程度

## Slide 25
论文答辩
3 算法研究
21
3.1 Option Critic（OC 选项-评论家）算法
缺点：应用上
下层动作参数本身影响较大
但不好控制、不直观
分层收敛性不好保证
是否更换option
选择最优option
执行option

## Slide 26
论文答辩
3 算法研究
3.2 混合动作空间（Hybrid Action Space）
参数化动作空间（Parameterized）
离散动作对应一个或多个连续值参数
将连续动作看作是离散动作的参数
22

## Slide 27
PADDPG（Parameterized Action DDPG）
得到离散动作的权重和离散动作的连续参数，用权重选择离散动作和对应的参数
论文答辩
3 算法研究
3.2 混合动作空间：经典算法
PDQN（Parameterized DQN）
先产生所有动作的连续的参数，将参数联合输入得到离散动作的Q值
23

## Slide 28
网络模型
离散动作 连续参数
论文答辩
3 算法研究
3.2 混合动作空间：空战最新应用
《基于混合动作的空战分层强化学习决策算法》
降低了问题的复杂度免于直接控制杆
减小算法的搜索空间
动作相对于完全离散较灵活
拉起
追踪
攻击
盘旋
急盘旋
筋斗
平飞
过载
爬升率
速度（马赫数）
盘旋角速度
24
Notes: 根据前面所讨论的研究意义，我目前是进行了自适应增广控制的研究，自适应增广控制……
右图是自适应增广控制系统结构图，他在传统PD+校正网络的控制系统上进行了结构增广，主要由三部分构成，分别是参考模型模块、高低通滤波模块以及AAC自适应律。整体上来看它将 制导系统给出的指令角𝜑_𝑐与伺服机构所接受的控制量𝑢_𝛿 作为两个输入，输出是一个自适应总增益𝑘_𝑇，与基本PD控制器的输出相乘构成新的控制量。
左边是自适应律的形式，自适应总增益由前向增益最小值和自适应增益加和得到，自适应增益的更新由三项构成，后面会具体分析

## Slide 29
论文答辩
3 算法研究
3.3 课程学习/模仿学习
LAG中强化学习benchmark算法
PPO
状态：本机和敌机的
  高度、速度、姿态角
动作：杆的四维输入
具备一定训练成果
尝试单纯PPO决策
全部状态（包括导弹发射）
  训练博弈能力
加入飞行控制器
  简化问题：轨迹跟踪
  避免抖动
逐渐接近原问题，减少状态信息
模仿学习
25

## Slide 30
论文答辩
3 算法研究
3.3 课程学习/模仿学习
LAG中强化学习benchmark算法
Stable-baselines3中PPO
26

## Slide 31
论文答辩
3 算法研究
3.3 课程学习/模仿学习
LAG中强化学习benchmark算法
Stable-baselines3中PPO
27

## Slide 32
现状总结：
对现有前沿技术、已有代码成果调研不足；
实验成果保存、记录方面欠缺；
未来计划：
熟悉公开仿真平台和算法库等；
广泛调研现有论文成果；
尝试如今算法思路；
了解Safe-RL，Smooth-RL等；
论文答辩
4 总结
28
Notes: [7]刘金鹏.基于LSTM的小型共轴双旋翼无人机不确定性建模与控制[D].国防科技大学,2022.DOI:10.27052/d.cnki.gzjgu.2022.000175.

## Slide 33
感谢各位老师、同学批评指正！